## Slide 1: Архитектура вычислительных систем
Лекция 5

## Slide 2: Внутренняя структура FPGA.

## Slide 3
Все функциональные блоки кристалла (LAB, MLAB, M10K, DSP) располагаются во внутренней части в виде матрицы. Управляющие структуры, размещающиеся в слоях кристалла не входят в общую матрицу. Они поддерживают синхронность работы блоков, возможности передачи информации между основными частями вычислительной системы (процессор, память, ввод/вывод), а также преобразование и кодирование передаваемой информации.

## Slide 4: Блок цифровой обработки сигналов. (Digital Signal Processing – DSP).
Блок цифровой обработки позволяет производить высокоскоростные операции умножения с высокой точностью, при этом производится оптимизация энергопотребления. В используемом в лаборатории FPGA Cyclone V SE A5 имеется 87 блоков DSP.
Для операций по цифровой фильтрации используются форматы данных 9, 18 и 27 бит.
Операнды накапливаются во входной регистровой памяти, следуя побитово. Запись регулируется с помощью линии задержки.

## Slide 5: Структура блока цифровой обработки сигналов.

## Slide 6
Коэффициенты, на которые умножаются операнды, могут поступать или с внешних входов, или храниться во внутренней памяти блока. Такая память позволяет хранить 8 коэффициентов. Извлечение из памяти нужного коэффициента происходит через мультиплексор в зависимости от адреса, поступающего на его адресные входы.
С помощью предварительных сумматоров возможна обработка как рекурсивных, так и нерекурсивных последовательностей. Во втором случае конечный импульсный отклик (18 или 27 бит) помещается в специальный регистр, откуда поступает на входы умножителя. Коэффициент при этом также будет предварительно сохранен в регистре.

## Slide 7
Блок DSP содержит два умножителя с возможностью их переконфигурации в зависимости от режима работы: один умножитель последовательностей 27х27; два умножителя последовательностей 18(знак. / беззнак.) х 19(знак.); три 9 х 9.
В зависимости от конфигурации умножителя, сумматор на его выходе также будет иметь возможность работать в одном из трех режимов. В первом случае это будет один 64-битный сумматор с накопителем такой же разрядности. Во втором он будет разделен на два 37-битных сумматора для получения суммы полных результатов умножения последовательностей 18х19. И. в третьем случае, он будет использоваться как три 18-битных сумматора для сложения результатов умножения на трех умножителях последовательностей 9х9.
Режимы работы сумматора выходной последовательности с накопителем регулируются от входов NEGATE, ACCUMULATE, LOADCONST.

## Slide 8: Распределенная память.
Все блоки, входящие в структуру FPGA, разделены свободными пространствами переходов – каналами. Канальная структура препятствует перегреву кристалла. Для объединения блоков в каналах образованы точки связей – распределенная память.

## Slide 9
Приемопередатчики, входящие в структуру FPGA, позволяют совершать полнодуплексные передачи данных последовательным способом через физическую среду кристалла. Слои PMA (physical medium attachment), позволяют осуществлять последовательно-параллельное преобразование данных в случае приема и параллельно-последовательное для передачи через среду. Подслой PCS (physical coding sublayer) позволяет осуществлять кодирование данных, представленных в параллельном виде для передачи, и восстановление при приеме.

## Slide 10: Параллельно-последовательный регистр –(передатчик)

## Slide 11: Последовательно-параллельный регистр – (приемник)

## Slide 12: Вариант приемо-передачи с помощью коммутационных схем.

## Slide 13: Структура системной шины.
В ПК первых поколений ISA (Industry Standartd Architecture). Максимальная скорость 8,33МГц

## Slide 14: Структура системной шины.
Шина PCI (Peripheral Component Interconnect).

## Slide 15: Структура системной шины
PCI Express

## Slide 16: Протокол JTAG
Протокол JTAG создавался для тестирования.
В начале 1985 года объединенными усилиями нескольких европейских компаний была создана группа для разработки решения проблем тестирования интегральных схем, цифровых устройств и систем. Эта группа получила имя: Joint European Test Action Group (JETAG).
Позднее, в 1988 году к ней присоединились представители североамериканских компаний, и название было изменено на Joint Test Action Group (JTAG).
Результатом работы этой группы явился принятый в 1990 году стандарт IEEE Std.1149.1 и его усовершенствованная версия: стандарт IEEE Std.1149.1a (1993).

## Slide 17: JTAG. Схема подключения платы к ПК.

## Slide 18
TAP требует 4-х внешних контактов:
- TDI (Test Data Input) – контакт для получения последовательных данных. На этот контакт последовательно, бит за битом подаются данные, которые затем интерпретируются схемой управления;
- TDO (Test Data Output) – контакт вывода последовательных данных. С этого контакта ведущее устройство последовательно считывает данные из БИС (например, результат тестовых операций);
- TCK (Test Clock Input) – контакт сигнала синхронизации обмена;
- TMS (Test Mode Select) – этот контакт управляет состоянием внутреннего автомата TAP. В частности, с помощью этого контакта определяется, что загружается: команда или данные, а также определяется начало и конец загрузки;
- TRST (Test ReSeT) – сброс в начальное состояние контроллера внутреннего автомата TAP (контакт не является обязательным для реализации).

## Slide 19: Структура ТАР

## Slide 20: Структура ячейки граничного сканирования для тестирования.
Структура ячейки граничного сканирования для тестирования.

## Slide 21: Структура ячейки граничного сканирования для программирования.